Projektová dokumentácia na stavebné povolenie

Názov stavby:

výstavba chodníka ul. mostová a mlynárska

Miesto stavby :	HRNČIAROVCE NAD PARNOU, MOSTOVÁ A MLYNÁRSKA ULICA
k.ú. HRNČIAROVCE, PARC. Č.: E 416/1 LV 1400, E 417/101 LV 1400

Objekt :

VÝSTAVBA CHODNÍKA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. Hana Fraňová

PHF design, s.r.o.

Malženice 483 
Malženice 919 29

MT: 0917 344 200

e-mail: 5109@clen.sksi.sk

..........................

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby:	VÝSTAVBA CHODNÍKA UL. MOSTOVÁ A MLYNÁRSKA

Stavebný objekt:	VÝSTAVBA CHODNÍKA

Miesto stavby:	HRNČIAROVCE NAD PARNOU,

MOSTOVÁ A MLYNÁRSKA ULICA
k.ú. HRNČIAROVCE,

PARC. Č.: E 416/1 LV 1400, E 417/101 LV 1400

Investor:	Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Zhotoviteľ: 	PHF design, s.r.o., Malženice 483, 919 29 Malženice

Stupeň PD:	Projekt na stavebné povolenie

Druh stavby:	novostavba

Dátum:	september 2021

- ZDÔVODNENIE A UMIESTNENIE STAVBY

Pre vypracovanie dokumentácie bolo použité:

- obhliadka na mieste,

- výškopis a polohopis,

- katastrálna mapa,

- prerokovanie rozsahu dokumentácie s objednávateľom.

Existujúci stav

Riešené územie sa nachádza v severnej až okrajovej časti obce Hrnčiarovce nad Parnou v súvislej zástavbe rodinných domov. Mostová a Mlynárska ulica je obojsmerná smerovo nerozdelená komunikácia bez spevnených krajníc a odvedenie dažďových vôd do existujúcich trávnatých priekop alebo exitujúcej zelene.

Chodník je v dĺžke 84,788m vedený popri cesta III/1286. Ďalšia časť ulíc v dĺžke 534,66 je v pasporte obce vedená ako miestne komunikácie. Odvodnenie je zabezpečené existujúcimi priekopami a priľahlou zeleňou. Povrchová voda je odvedená do potoka Parná.

V súčasnosti sa na riešenom území nenachádza žiadny chodník. Po okrajoch medzi komunikáciou a oploteniami rodinných domov je zväčša trávnatá priekopa  alebo plocha s občasným výskytom posadenej okrasnej zelene.

- POPIS FUNKČNÉHO RIEŠENIA

Chodník a spoločný chodník pre chodcov a cyklistov

Riešenie spočíva vo vybúraní všetkých spevnených plôch a vjazdov, ktoré sa v navrhovanej trase nachádzajú, stavebnej úpravy kanalizačných poklopov a odkopu trávnatých plôch v nevyhnutnom rozsahu.

V trase sú navrhnuté tri úseky chodníkov v zmysle platných STN. Šírka je navrhnutá v dvoch variantoch popri plotoch s priestorom na existujúcu priekopu šírky 1,75m, v dotyku s komunikáciou a zeleňou 1,5m a priestore medzi miestnou komunikáciu a oplotením v šírke 1,5m.

Šírka chodníka pre chodcov sa skladá z pásu pre chodcov obsahujúci 2 pruhy šírky 0,75 m, odstupu od pevnej (pozdĺžnej) prekážky 0,25m a bezpečnostného odstupu 0,50 m.

Navrhované chodníky sa nachádzajú v častiach medzi ulicami  Cíferská, Mostová a Mlynárska.

- Časť chodníka začína na pravej strane Cíferskej ulice v smere staničenia v napojení na jestvujúcu plochu. Prechádza popri oplotení, križuje betónové vjazdy rodinných domov a končí pred vjazdom do rodinného domu na p.č. C 259. Chodník je vedený popri línií domov a plotov na ceste III/1286 a je oddelený od komunikácie existujúcou priekopou.

Šírka chodníka je 1,75m,  na dĺžke  84,788m, (vzorový priečny rez 1-1)

VETVA 1  ZÚ 0,000 00 – KÚ 0,084 788

- Časť chodníka začína ako vetva 2 na križovatke ulíc Cíferská a Mostová.

Chodník je vedený popri ceste, napojený cestným obrubníkom výškovým oddelením a prídlažbou šírky 0,25m. Exitujúca priekopa je vedená v pôvodnom mieste a to medzi navrhovaným chodníkom a oplotením.

Odvedenie povrchovej vody z miestnej komunikácie je riešené prejazdným žľabom DN200, ktorý zvedie povrchovú vodu kolmo cez navrhovaný chodník do upravenej trávnatej priekopy.

Šírka chodníka je 1,5m na dĺžke 324,92m (vzorový priečny rez 2-2)

VETVA 2  ZÚ 0,000 00 – KT1 0,324 92

- Pokračovanie novo navrhovaného chodníka na križovatke ulíc Mostová a Mlynárska je vedený do priestoru zelene bez dotyku na miestnu komunikáciu a existujúceho oplotenia.

Šírka chodníka je 1,5m na dĺžke 210,042m (vzorový priečny rez 3-3)

VETVA 2  KT1 0,324 92 – KÚ 0,534 96

Chodník je vedený od staničenia 0,324 92 až po koniec úseku v dĺžke 210,042m

Chodníky sú od komunikácie oddelené vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením 1000x260x150 uloženým do betónovej bočnej opory s prevýšením min.8cm. Vjazdy sú realizované sklopením cestného obrubníka so zmenou výšky chodníka.

V častiach popri zeleni je spoločný chodník pre chodcov a cyklistov oddelený zapusteným betónovým záhonovým obrubníkom 1000x200x50 uloženým do betónovej bočnej opory. Obrubník bude osadený do betónového lôžka, špáry budú zaliate cementovou maltou.

Dopravný režim na miestnych komunikáciách zostane v celom priľahlom území zachovaný.

Konštrukcia chodníka

- Betónová dlažba sivá bez fázy 200 x 100	DL	STN EN 1338	60 mm

- Lôžko z drveného kameniva fr. 4/8	L	STN EN 13242	40 mm

- Štrkodrva fr.0-32	ŠD	STN EN 6126           150mm

- Štrkodrva fr.32-63	ŠD 	STN 73 6126	200 mm

- Spolu			450 mm

Konštrukcia chodníka v mieste vjazdov

- Betónová dlažba sivá bez fázy 200 x 100	DL	STN EN 1338	  60 mm

- Lôžko z drveného kameniva fr. 4/8	L	STN EN 13242	40 mm

- Cementom stmelené zmesi	CBGM C8/10	STN EN 14227-1      150mm

- Štrkodrva fr.32-63	ŠD 	STN 73 6126	200 mm

- Spolu			450 mm

Preplátovanie vozovky:

Asfaltový betón	AC 11	STN EN 13108-1	50 mm

Spojovací postrek - 0,7kg/m2	PS,A	STN 7361 29

Asfaltový betón	AC 16	STN EN 13108-1	50 mm

Infiltračný postrek - 1 kg/m2	PS I	STN 7361 29

Spolu	100 mm

Vzor uloženia dlažby 200 x 100

Smerové a výškové vedenie

Smerové a výškové vedenie vychádza z existujúcich pomerov, konfigurácie terénu. Trasa oboch úsekov chodníkov rešpektuje priľahlú komunikáciu, jestvujúce vstupy, vjazdy či objekty.

Pozdĺžny sklon plynulo kopíruje jestvujúci terén a priľahlý sklon komunikácie. Sklon vjazdov sa mení tam, kde sa musí výškovo prispôsobiť chodníku. Oddelenie chodníka od komunikácie je navrhnuté vyvýšeným cestným obrubníkom so skosením s prevýšením min. 0,08m. Vjazdy sú riešené sklopením cestného obrubníka. Zvyšné časti vjazdov je potrebné výškovo upraviť podľa navrhnutej trasy chodníka. Priečny sklon je navrhnutý 2,0% smerom ku komunikácii.

Odvodnenie

Odvodnenie je zabezpečené priečnym sklonom 2,0% smerom do existujúcej zatrávnenej priekopy alebo priľahlej zelene a následne cez existujúci priepust smerujúci do miestneho potoku Parná.

Odvodnenie pláne bude zrealizované vyspádovaním vrstvy štrkodrviny do okolitého terénu.

- Postup výstavby

Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby:

  - vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí,

  - hrubé terénne úpravy a odstránenie porastov, búracie práce,

  - stavba zemného telesa – násyp a výkop, uloženie chráničiek,

  - položenie konštrukčných vrstiev,

  - dokončovacie práce – zriadenie krajníc a zahumusovanie svahov.

Vytýčenie

Vytýčenie súradníc vytyčovacích bodov je v systéme S-JTSK. Výškopisné vytýčenie objektu je vykonané v systéme Balt. po vyrovnaní a priamo nadväzuje na nivelety jestvujúcich komunikácii. Projekt je vypracovaný v digitálnej forme, takže je možné súradnicovo vytýčiť ktorýkoľvek bod.

Zoznam bodov smerového vedenia viď. príloha v technickej správe

Búracie práce

Všeobecne sa riadia ustanoveniam vyhlášky č.147/2013 Z.Z. Materiál z demolácie je možné po úprave (predrvenie na príslušnú frakciu) využiť pri ďalšej výstavbe. Jeho použitie musí pred začatím prác schváliť investor.

Odpady vzniknuté pri stavebných prácach

Producenti odpadov budú dodávatelia stavebných prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude riešený zmluvne. V zmluve o dielo s jednotlivými dodávateľmi stavebných prác budú stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich zneškodnenia podľa zákona č.79/2015 Z.z o odpadoch, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.januára 2016.

Dodávatelia budú povinní viesť evidenciu odpadov a ku kolaudácii doložiť doklad o ich zneškodnení.

Počas výstavby predpokladáme vznik nasledujúcich druhov odpadov (Príloha č.1 Vyhlášky č.365/2015 Z.z. s novelou 320/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

| NÁZOV SKUPINY A PODSKUPINY ODPADU | DRUH ODPADU | KATEGÓRIA ODPADU |
| --- | --- | --- |
| Betón | 17 01 01 | O |
| Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | 17 05 04 | O |
| Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | 17 05 06 | O |
| Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | 17 03 02 | O |
| Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií | 17 09 04 | O |

Podľa kategorizácie nie sú odpady kategórie O nebezpečné pre životné prostredie.

Zemné práce

Zemné práce pozostávajú z výkopu a nasypania zemného telesa až po zhotovenie a zhutnenie pláne pod vozovkou. Základnou normou pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce.

Zemné práce je nutné vykopávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vlhkosť rozprestretej zeminy sa pred začatím prác nesmie odlišovať od hodnoty optimálnej vlhkosti stanovenej skúškou PS o viac ako 3% (pri zeminách s Ip 17 o viac ako 5%). V prípade väčšej odchýlky odsúhlasí zástupca investora spôsob úpravy pre vlhčenie zeminy. Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie.

V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi vhodné (STN 72 1002 Klasifikácia zemín pre spodné stavby), s maximálnou objemovou hmotnosťou väčšou ako 1560 kg/m3. Upravené podložie musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 4 a 5). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel.

Deformačný modul na pláni Edef2 by nemal klesnúť pod 45 MPa.

Zemnú pláň je nutné zhutniť na 102% Proctor standard, hodnota ekvivalentného modulu pružnosti zemnej pláne min. Edef2=45 MPa, relatívna hutnosť štrkopiesku min. ID = 0,80.

Nízku únosnosť podložia je možné eliminovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používané metódy zvýšenia únosnosti podložia sú:

- úpravou podložia vápnom, resp. cementom,

- výmenou časti zemín podložia za kvalitnejšiu zeminu,

- vystužením podložia geotextíliou resp. geomrežou.

Výber najvhodnejšej metódy je možné po realizácii zaťažovacích skúšok na pláni, resp. skúškami CBR v zeminách podložia preto odporúčam dorobiť skúšky CBR pred realizáciou.

Chodník a vjazdy

Konštrukcia sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Podkladové vrstvy z materiálov stmelených alebo nestmelených musia byť vyrobené v súlade s STN73 6121, STN 73 6124, STN 73 6125, STN 73 6126, STN 73 6127 a STN 73 6128. Vrstvy sú definované v STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií.

Podkladové vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení klesne pod 5o C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. Po rozprestretí sa hneď začne so zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo štrkodrviny musí byť v technologicky najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred položením ďalšej vrstvy sa kontroluje modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu Edef2 statickou záťažovou skúškou a hodnota ekvivaletného modulu pružnosti Eekv rázovou zaťažovacou skúškou. Edef2 musí byť najmenej 120 MPa (pre ochrannú vrstvu) a 180 Mapa (pre podkladovú vrstvu). Pomer Edef2 / Edef1 musí byť menší ako 2,5. Hodnoty Eekv zo skúšky tlmeným rázom STN 73 6192 musia byť najmenej 130 MPa. Ak vrstva zo štrkodrviny slúži ako podkladová vrstva, potom hodnota Edef2 musí byť najmenej 120 MPa, súčasne pomer Edef2 / Edef1 musí byť menší ako 2,5. Hodnoty Eekv zo skúšky tlmeným rázom STN 73 6192 musia byť najmenej 200 MPa.

Jednotlivé vrstvy z kameniva stmeleného hydraulickým spojivom sa používajú vo vozovkách ako horná alebo spodná podkladová vrstva. Stavebné zmesi pre jednotlivé druhy sa skladajú zo stavebných materiálov podľa tab.5, STN 73 6124. Pri kladení vrstvy podklad musí vyhovovať podmienkam tej normy, ktorej bol zhotovený. Pred začatím stavebných prác sa vykoná kontrola rovnosti povrchu úpravy, na ktorú má byť čerstvý betón alebo zmes CBGM položená. Pred kladením jednotlivých vrstiev sa podklad navlhčí tak, aby nevznikli kaluže a zároveň, aby nedochádzalo k odoberaniu vlhkosti zmesi. Ak teplota pri kladení klesne pod 5oC a pri ošetrovaní pod 0oC alebo prekročí 30oC, je potrebné vykonať príslušné opatrenia (prikrytie, kropenie, atď.) V prípade pri dlhotrvajúcom daždi alebo iného ohrozenia priebehu technologického procesu pristúpiť k zastaveniu prác.

Kontrola únosnosti vrstvy CBGM sa vykonáva rázovou zaťažovacou skúškou podľa STN 73 6192, kde najmenšia hodnota ekvivalentného modulu pružnosti Eekv musí byť 400 MPa.

Na zhotovenie a skúšanie dláždených krytov platí STN 73 6131-1 časť 1. Betónové dlažbové prvky sa ukladajú na zhutnenú ložnú vrstvu tak, aby šírka škár nebola väčšia ako 5 mm pri nestmelenom škárovacom materiáli alebo 8 mm pri maltových zálievok. Hrúbka ložnej vrstvy po dohutnení dlažby musí byť najmenej 40 mm a najviac 50 mm pod najnižšie položenou tvarovkou. Táto norma sa zoberá aj problematikou osadenia obrubníkov. Obrubníky, krajníky a prípadné i obrubové kocky (prídlažba) sa kladú spravidla do zavlhnutého betónového lôžka min. hrúbky 70 mm. Škáry medzi čelami obrubníkov a krajníkov nesmú byť väčšie ako 10 mm.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ochranu zdravia a bezpečnosť práce pri výstavbe budú zabezpečovať zástupcovia dodávateľskej organizácie v súlade s vyhláškou SÚBP a SBÚ č 59/1982 Zb., vyhláškou č. 508/2009 Z.z. (s novelami vyhl. 398/2013 Z.z. a 234/2014 Z.z.) a vyhláškou č. 147/2013 Z.z. (novela 100/2015 Z.z.). Počas výstavby budú presne definované a označené zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti práce, spôsob obmedzenia rizikových vplyvov, ako aj ostatné pásma a únikové cesty, ochrana a školenie pracovníkov zo znalosti bezpečnostných predpisov, ako aj ostatné činnosti v súlade s uvedenými vyhláškami.

Zhotoviteľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Súčasťou dodávateľskej dokumentácie je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať prácam vo výkopoch, a v blízkosti podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Všetci pracovníci sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle Zákonníka práce a vyhlášky č. 234/2014 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

V ochranných pásmach jestvujúcich nadzemných a podzemných vedení a zariadení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a STN a dodržiavať podmienky vo vyjadreniach jednotlivých prevádzkovateľov.

Zemné práce sa nesmú začať bez predchádzajúceho vytýčenia podzemných vedení!

Ochranu zdravia a bezpečnosť práce pri prevádzke bude zabezpečovať jeho prevádzkovateľ.

Zvláštne upozornenie

Pred zahájením stavebných prác je nutné dať vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich správcami a v prípade kolízie s objektom ochrániť resp. dať preložiť. V mieste inžinierskych sietí je potrebné výkopové práce prevádzať ručne.

Protipožiarna ochrana

Za prístupovú komunikáciu pre vedenie hasičského zásahu možno považovať jestvujúcu cestnú komunikáciu šírky min. 6,0 m, ktorá v plnej miere spĺňa požiadavky § 82 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z., sa nachádza v bezprostrednej blízkosti uvažovaných resp. existujúcich stavebných objektov (tj. minimálne 30 metrov od vchodov do každej stavby) a je dimenzovaná na tiaž min. 80 kN, reprezentujúcu pôsobenie zaťaženej nápravy požiarneho vozidla. Riešená stavba týmto požiadavkám vyhovuje.

Dopravné značenie

Osadenie dopravných značiek je potrebné previesť v zmysle Vyhl. 30/2020 Z.z. vo vzťahu k STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách.

Zvislá dopravná značka nesmie zasahovať do ochranného pásma vozovky, ktoré je 0,5 m od obrubníka a musí byť umiestnená min. 2 m nad upravenou plochou.

Dopravné riešenie je zobrazené v prílohe č.5

Doprava počas výstavby

Projekt prenosného dopravného značenia je riešený pracovnou zostavou, príloha č.6.

Ochrana podzemných vôd počas výstavby

Pri realizácii stavebných prác je nutné zabezpečiť dobrý technický stav vozového parku ako aj disciplínu aby nedošlo k úniku ropných látok do terénu.

Požiadavky na údržbu a bezpečnosť cestnej premávky

Po dokončení stavby projektovaného objektu bude správa a údržba odovzdaná správcovi. Bezpečnosť cestnej premávky je zaručená samotným technickým návrhom. Údržba bude pozostávať z kontroly udržiavania prevádzkyschopnosti vozovky a odvodňovacích zariadení.

Trnava, september  2021					Ing. Hana Fraňová